Compact-CTD Lite

操作手册

使用通讯软件

使用上图显示的图标打开通讯软件，软件主界面如下图

串口设置

此处可以选择仪器连接到计算机的串口，点击Search port自动搜索连接了仪器的串口

时间表设置

用户可以手动输入日期时间，然后点击Write按钮写入仪器

之后可以点击Read读取仪器内部时钟，检查是否与设定的日期时间一致

勾选Set from PC可以直接将计算机时钟写入仪器内部

测量参数设置

连续模式

用户可以设定开始采样的日期时间，设定采样的时间间隔，采样前的预热时间

Warning on/off 用来显示警示信息，提醒用户在写入程序前下载内部的数据

设定的开始时间需要比当前时间至少延迟1分钟以上

脉冲模式

用户可以设定开始测量的日期时间，脉冲间隔时间，采样间隔时间，每个脉冲间隔内的采样数量，预热时间。

设定的开始时间需要比当前时间至少延迟1分钟以上

点击把设定的程序写入仪器内部，仪器按照设定程序开始测量

估算耗电量

用户可以估计仪器工作的结束时间，然后预先估算内存和电池的消耗情况

数据下载

每个脉冲内采样数据量

测量间隔时间

工作模式

仪器序列号

固件版本

结束测量时间

结束测量日期

脉冲时间

开始测量时间

开始测量日期

数据数量

传感器型号

当把仪器连接到计算机上后，点击上图中的Read CTD就可以读取仪器内部数据的相关参数

Depth Compensation Constant用来选择深度计算的补偿系数，分别对应海水1.025，淡盐水1.0125和淡水1.000

Read data by a manual method通常情况下不选择，只有在数据头文件意外损坏情况下使用

Comments可以让用户输入注释信息

Save 和 Save As 按钮用来保存数据文件，当选择了Being saved as CSV simultaneously，CSV文件与RAW文件同时进行保存

Clear memory用来删除仪器内存的数据

首先选择显示原始数值还是物理数值

实时数据通讯

点击Start开始测量

然后选择深度补偿系数

用户可以检查仪器内部的标定系数