COMPACT-CTD Lite

数据处理软件

使用手册

运行软件

通过点击下面的图标打开数据处理软件

软件主界面如下图

菜单栏功能

File ---- 处理文件相关功能

View ---- 选择显示的窗口

Tools ---- 数据处理功能

Setup ---- 软件参数设置

Window ---- 调整显示窗口

Help ---- 查看帮助信息

点击对应的图标来选择是否显示该窗口

下图是平均计算参数设置窗口

下图是进行深度比例转换参数窗口

工具条

主菜单面板

Read Raw file ---- 读取原始数据文件，可以同时读取多个原始文件

Write CSV file ---- 将数据库内的文件输出为CSV格式的文件

Read data ---- 读取数据库的文件并绘图

Save data ---- 保存数据到数据库

Delete data ---- 删除数据库内的数据文件

读取并查看原始文件

- 将原始数据文件读取到数据库内

选择菜单File --- Open ---- Read Raw File，然后选择需要读取的原始数据文件，读取后的文件将以列表的形式显示在主菜单面板内，如下图

接下来在列表内选择需要查看的数据文件，点击Read data进行查看

数据查看窗口如下图

# Text boxes

打开文件

关闭文件

转换为CSV文件

打开通讯软件

打印纸张设置

退出

数据平均计算

将数据进行深度比例转换

设定标定系数、数据转换系数

数据显示位数设定

设定文件保存参数等

数据库参数设定

水平排列窗口

垂直排列窗口

层叠方式排列