直读式电磁流速流向仪

AEM213-D

数据通讯和数据处理软件

用户手册

关于数据库程序

AEM213-D数据通讯和数据处理软件需要使用Microsoft SQL Server Desktop Engine 2000数据库程序

第一次使用数据通讯和数据处理软件前，需要对数据库进行初始化操作，首先点击软件图标，软件会自动提示用户初始化数据库

如果不进行初始化，将不能正常使用软件

初始化数据库窗口如下图

接下来显示初始化完成窗口

在Windows右下角的任务栏窗口显示数据库的状态图标

表示服务器处于工作状态

表示服务器停止工作

用鼠标右键点击状态图标将会打开菜单栏

如果数据库程序没有自动运行，可以在开始菜单的程序内手动启动

数据通讯软件

如下图在开始菜单内找到数据通讯软件图标，点击运行

数据通讯软件窗口如下

Menu part ------ 选择和执行程序

Processing part ----- 程序详细信息

Status display part ----- 端口和显示状态信息

Measured data reception ---- 从显示单元下载保存的数据

Header reception ---- 从显示单元下载设置信息，如系统信息、测量参数、校准系数等

Measurement setup ---- 执行数据时间校验

Boot of data processing software ---- 运行数据处理软件

Setup ---- 通讯参数设置和软件操作参数设置

Version information ---- 显示软件的版本信息

状态显示

- Port status

显示连接到显示单元的端口号和波特率

- 显示单元的连接状态

Waiting ---- 等待连接到显示单元

Connection ---- 正在连接状态

Unconnected ---- 未连接到显示单元

- 显示日期时间

数据下载

通过数据下载程序对显示单元内部存储的数据进行检查，确定哪些文件需要下载，然后将需要的文件保存到计算机内。

首先需要设置显示单元进入Communication模式，然后点击上图中的Data Reception，软件开始从显示单元下载数据

下载完成后，数据文件显示在Data in memory窗口中，如下图所示

选择需要查看的数据文件，点击Data Display查看详细内容（或双击需要查看的文件名）

数据保存

首先在需要保存的文件名后选择Save选框，也可以点击All selections/all releases按钮全部选择

然后点击Data save按钮保存文件，指定文件保存路径

信息下载Header reception

使用软件从显示单元内下载有关测量的信息文件

首先设置显示单元进入Communication模式，然后在软件选择Header reception选项，点击Header Reception按钮

当所有信息下载完成后，显示如下窗口

点击Save Header按钮保存显示的信息

测量设置 Measurement Setup

可以使用软件来设定流速仪的工作参数

软件设置

System setup 系统设置

在下载信息完毕后自动进入测量设置窗口

在下载信息完毕后自动发送数据到测量设置窗口

当退出软件时离开通讯模式

信息传输结束后自动下载

信息下载结束后自动转到下载窗口

数据显示的方式

串口设置

数据保存参数设置

数据处理软件

菜单栏

File ---- 处理文件

Display ---- 选择是否显示菜单和窗口

Setup ---- 软件设置、数据库设置、数据读取设置

Window ---- 排列窗口显示顺序

Help ---- 显示版本信息

File菜单

Open ---- 打开一个或多个原始数据文件

Close ---- 关闭正在查看的数据文件

Output CSV file ---- 把当前打开的文件输出为CSV格式

Output Raw file ---- 把当前打开的文件输出为原始文件格式

Boot communication software ---- 运行数据通讯软件

Display 菜单

通过点击对应的图标，来显示或不显示某个对应的窗口

Setup 菜单

Parameter setup ---- 校准参数、数据转换系数和传感器系数设置

Format setup ---- 设置数据显示参数

System setup ---- 文件保存设置和标记参数设置

Data base processing ---- 数据库设置

Window 菜单

Tile horizontal --- 窗口水平平铺

Tile vertical ---- 窗口垂直平铺

Duplicate display ---- 窗口层叠

面板操作

菜单面板

Menu选项

Read Raw file ---- 读取原始数据文件并在数据库记录

Write Raw file ---- 输出原始数据格式文件

Write CSV file ---- 输出CSV格式的文件

Read data ---- 读取选中的数据

Save data ---- 数据保存至数据库

Delete data ---- 删除数据库数据

Average选项

Header信息面板

数据信息窗口

数据曲线显示选择面板

曲线参数设置面板

把光标移动到数据曲线上，双击左键打开曲线参数设置窗口

在设置窗口内设定数据曲线的颜色、类型、粗细。

数据显示窗口

数据曲线窗口

辅助曲线窗口

功能按钮

数据保存

输出为原始格式RAW或CSV格式数据文件

打印功能

读取数据

按照下列步骤将原始数据读取入数据库

选择File菜单，点击Open选项；或是直接在Main面板上点击Read Raw file按钮

然后点击Read按钮，显示文件内的数据（数据列表和数据曲线）

保存数据库文件

删除数据库文件

输出原始数值或物理值数据文件

点击Write Raw file来输出原始数据文件

点击Write CSV file 来输出物理数值数据文件，可以选择多个数据文件，将其中的数据输出为一个物理数值的数据文件，也可以将多个文件内的某一通道的数据输出为一个合成的数据文件

参数设置

在Setup菜单内选择Parameter setup进入参数设置窗口

数据格式设置

在Setup菜单内选择Format setup进入数据格式设置窗口

用来设置数据显示的小数位数以及数据曲线的部分参数

系统设置

在Setup菜单内选择System setup进入系统设置窗口

用来设定各种输出文件的保存路径和数据标记的参数

数据库程序

在Setup菜单内选择DATABASE Procedure进入数据格式设置窗口

用来进行备份数据库、恢复数据库、初始化数据库等操作